## GSM Repeater AnyTone 408 (Мощность: 40 дБ, Частота: 890-915 / 935-960 МГц, Покрытие: 50 кв.м.) ретранслятор (репитер)

|  | • Данный усилитель выполнен в мобильном исполнении для установки в автомобиле. • Усилитель радиосигналов стандарта GSM900 (репитер) практичный, легкий в установке • Усилитель предназначен для обеспечения работы сотовой связи стандарта GSM900 в местах со слабым уровнем сигнала или при полном отсутствии сигнала (подвальные помещения, подземные гаражи, автостоянки, загородные дома и т.д.) • Конструкция усилителя позволяет осуществлять следующие операции: - включение/выключение питания усилителя - регулировку усиления одновременно в обоих направлениях • При работе усилителя осуществляется контроль параметров: - уровня выходной мощности направления «станция-телефон» - уровня выходной мощности направления «телефон-станция» - величин напряжений вторичных источников питания - температуры корпуса усилителя |
| --- | --- |

| Общие данные |
| --- |
| Диапазон частот (прием / передача) | 890-915 / 935-960 МГц |
| Коэффициент усиления (регулируемый) | min 10 дБ |
| Максимальная выходная мощность | 40 дБм |
| Площадь покрытия в помещении | ~ 50 кв.м. |
| Коэффициент шума | max 6 дБ |
| Неравномерность АЧX | max 1.5 дБ |
| КСВН | 2 |
| Тип ВЧ-соединителя | N |
| Регулировка усиления | 30 дБ |
| Питание | 12...14 В |
| Габаритные размеры, mm | 150 х 90 х 45 |
| Диапазон рабочих температур | +5С...+50С |
| Масса (без антенн), кг | 0,3 кг |

Усилитель радиосигналов стандарта GSM900 (репитер) предназначен для обеспечения работы сотовой связи стандарта GSM900 в местах со слабым уровнем сигнала или при полном отсутствии сигнала (подвальные помещения, подземные гаражи, автостоянки, загородные дома и т.д.). При обеспечении связи внутри зданий, где уровня сигнала, принимаемого от базовой станции, недостаточно для обеспечения качественной связи, использование ретранслятора является самым эффективным решением.

Усилитель имеет устройство защиты от паразитных сигналов (УЗО), идущих через него в направлении на базовую станцию. УЗО работает следующим образом: При наличии продолжительного паразитного сигнала на выходе усилителя в направлении на базовую станцию, усилитель автоматически уменьшает усиление до пропадания паразитного сигнала. Через некоторое время усилитель восстанавливает усиление до исходной величины. Если паразитный сигнал не пропал, цикл повторяется. После трех циклов усилитель автоматически выключается и на индикатор выводится информация об аварийном выключении усилителя. Возможность регулировки усиления, контроль параметров и наличие устройства защитного отключения выгодно отличают этот усилитель от другого оборудования с аналогичными техническими характеристиками.

Ретранслятор рассчитан на улучшение приема в помещениях общей площадью до 50 м2 вокруг автомобиля и прилегающих зданий.

Улучшает прием сразу всем, кто попадет в зону распространения сигнала от репитера.

Одновременно через сигнал от репитера могут говорить сразу до 1-6-14 человек, все зависит от того на сколько далеко от вас находится или находятся базовые станции операторов и насколько хорошо внешняя антенна направлена в сторону этих базовых станций.

Предлагаемый репитер обеспечит качественный сигнал всех операторов сотовой связи, работающих в стандарте GSM-900. Важными преимуществами репитера являются его невысокая стоимость,  практичность, легкость в установке и простота эксплуатации.

Комплектность:
• Ретранслятор
• Внешняя антенна на магните - 2
• Блок питания
• Инструкция