# PicoCell 900 SXM

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА РЕТРАНСЛЯТОРА: Обеспечивает высокое качество работы сотовых телефонов внутри зданий, в офисах, вестибюлях гостиниц, подвалах, ангарах или иных местах с плохими условиями приема сигнала сотовой станции. Позволяет использовать сотовые телефоны стандарта GSM-900 любых производителей без дополнительных кабельных подключений. Уменьшает вероятность прерывания связи, замираний, выпадения сигнала в помещениях с пороговым уровнем принимаемого сигнала, что позволяет пользоваться сотовым телефоном во всех помещениях, где это необходимо, а не только в отдельных местах. Уменьшает СВЧ-облучение владельцев сотовых телефонов за счет снижения уровня мощности СВЧ-излучения сотовых телефонов, необходимого для устойчивой связи. Имеет встроенные системы защиты и индикацию перегрузки усилительных каскадов. Выходная мощность PicoCell 900 SXM автоматически ограничивается, что гарантирует минимальный уровень искажений усиливаемого сигнала. При этом сотовый радиотелефон работает в режиме минимальной мощности, необходимой для устойчивой связи, что существенно уменьшает СВЧ - облучение владельцев сотовых телефонов и увеличивает время разряда аккумуляторов по сравнению с вариантом использования телефона в зоне неуверенного приема без ретранслятора. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕТРАНСЛЯТОРА PicoCell 900 SXM Станция - телефон Телефон - станция Полоса рабочих частот в диапазоне частот 935 – 960 МГц 890 – 915 Мгц Коэффициент усиления (регулируемый) 50-80 дБ 50-80 дБ Максимальная выходная мощность, ограничиваемая схемой автоматической регулировки мощности, не менее 25дБм (320 мВт) 25 дБм (320 мВт) Неравномерность АЧХ, не более ±6 дБ КСВн входов, не более 2 Уровень интермодуляции и др. паразитных внеполосных излучений при максимальной выходной мощности, не более -36 дБм (в полосе 9 кГц – 1 ГГц) -30 дБм (в полосе 1 ГГц – 12,75 ГГц) Тип ВЧ-соединителей N розетка Габариты, не более 315 x225x150 мм Масса, не более 8 кг